ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC500A,SC1000A,SC2000A

Примечание: внимательно изучите настоящую инструкцию перед эксплуатацией механизма.

Технические характеристики

| Модель | SC500A | SC1000A | SC2000A |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная нагрузка （кг） | 500 | 1000 | 2000 |
| Макс. длина балок (мм) | 1095 | 1570 | 1595 |
| Мин. длина балок (мм) | 895 | 1270 | 1295 |
| Макс. высота крюка (мм) | 2170 | 2500 | 2550 |
| Мин. высота крюка (мм) | 295 | 250 | 175 |
| Вес нетто (кг) | 80 | 118 | 165 |

Меры предосторожности

- Внутрицеховой кран следует использовать только на твердой, устойчивой поверхности.

- Вес груза не должен превышать указанную в настоящей инструкции максимальную нагрузку.

- При эксплуатации, количество ходов гидросилового блока не должно превышать норму, указанную на поверхности крана.

- По мере того, как выдвижная стрела удлиняется, максимальная нагрузка крана сокращается. Выдвижную стрелу крана запрещается нагружать свыше ее максимальной нагрузки.

- Перед эксплуатацией необходимо проверить надежность крепления выдвижной стрелы крана к болту (№ 9).

- Грузовой крюк оснащен блокировочным механизмом. Он должен всегда работать надлежащим образом.

- Для устойчивого и сбалансированного поднятия груза необходимо, чтобы его центр тяжести совпадал с центром основания крана.

- Следует избегать попадания частей тела под груз.

- При перемещении груза не следует допускать его сильного раскачивания либо резкого опускания.

- Кран не предназначен для перемещения грузов на расстояния, но при возникновении такой необходимости следует опустить груз и выдвижную стрелу с грузом на минимальную высоту. Кран не предназначен для хранения груза в подвешенном состоянии, поэтому по завершении работы необходимо опустить груз и поместить его на устойчивую поверхность.

- Каждый раз перед эксплуатацией крана необходимо проводить визуальный осмотр оборудования. Запрещается эксплуатировать оборудование, в случае если выявлены дефекты.

- В целях дополнительной безопасности кран оснащен клапаном, предотвращающим перегрузку оборудования. Не следует пренебрегать данным устройством.

- При несоблюдении вышеизложенных инструкций, могут возникнуть травмы или повреждение груза.

Эксплуатация

- Каждый раз перед эксплуатацией необходимо выпускать воздух из клапанной системы гидравлического устройства.

- Это выполняется следующим образом: отпустить клапан и несколько раз прокачать гидроцилиндр.

- Закрыть клапан, кран готов к эксплуатации. Повернуть гидравлическое устройство в подходящее для эксплуатации положение.

- При поднятии груза клапан и гидравлическое устройство должны быть закрыты. Запрещается резко поднимать груз с общей массой более 150 кг. Запрещается оказывать давление на предохранительный клапан.

- При опускании груза, необходимо вначале медленно отпустить клапан, и затем медленно опустить груз. Резкое отпускание клапана строго запрещено.

Обслуживание

- Необходимо регулярно смазывать все подвижные части оборудования.

- Кран следует содержать в чистом состоянии и хранить в антикоррозийных условиях.

- При полностью втянутом поршне необходимо регулярно проверять уровень масла в гидравлическом устройстве. При необходимости долить масло.

ВАЖНО: Чтобы устройство хорошо функционировало, не допускайте избытка масла.

- Использовать следует только гидравлическое масло типа HL или HM с маркой вязкости ISO и кинематической вязкостью равной 30 сСт при 40ºC или вязкостью по Энглеру равной 3 при 50ºC.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: запрещается использовать тормозную жидкость.

- При заказе запасных частей необходимо указывать их номер согласно настоящей инструкции (См. пункт «Чертеж деталей в разобранном виде»), номер модели и максимальную нагрузку крана.

РЕМОНТ

Ремонт и обслуживание оборудования должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

Чертеж деталей в разобранном виде и их перечень

# Перечень деталей (SC500A)

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт | 2 | 2 | Шайба | 8 |
| 3 | Гайка | 2 | 4 | Штифт | 4 |
| 5 | Переднее колесо | 2 | 6 | Ось колеса | 2 |
| 7 | Опора | 2 | 8 | Крышка | 7 |
| 9 | Штифт | 2 | 10 | Пружинный штифт | 2 |
| 11 | Пружинный штифт | 2 | 12 | Гайка | 2 |
| 13 | Шайба | 3 | 14 | Рулевое колесо | 2 |
| 15 | Шайба | 4 | 16 | Крышка | 2 |
| 17 | Прокладка | 2 | 18 | Шайба | 6 |
| 19 | Тарельчатая шайба | 2 | 20 | Болт | 2 |
| 21 | Тарелка пружины | 1 | 22 | Колесо | 2 |
| 23 | Штифт | 1 | 24 | Муфта | 1 |
| 25 | Стопорное кольцо | 4 | 26 | Штифт | 1 |
| 27 | Рукоятка | 1 | 28 | Захват | 3 |
| 29 | Прокладка | 2 | 30 | Болт | 2 |
| 31 | Основа | 1 | 32 | Гайка | 2 |
| 33 | Стрела | 1 | 34 | Штифт | 1 |
| 35 | Пружинный штифт | 1 | 36 | Стопорное кольцо | 2 |
| 37 | Штифт | 1 | 38 | Стрела погрузчика | 1 |
| 39 | Штифт | 1 | 40 | Штифт | 1 |
| 41 | Гайка | 1 | 42 | Место посадки крюка | 1 |
| 43 | Крюковый шуруп | 1 | 44 | Пружина | 1 |
| 45 | Шар | 12 | 46 | Болт | 1 |
| 47 | Крюк | 1 | 48 | Защелка | 1 |
| 49 | Пружина | 1 | 50 | Штифт | 1 |
| 51 | Подъемник в сборе | 1 | 53 | Тяга | 1 |
| 54 | Штифт | 1 | 55 | Болт | 2 |
| 56 | Шайба | 2 | 57 | Болт | 2 |
| 58 | Шайба | 2 | 59 | Стопорное кольцо | 4 |
| 60 | Рукоятка | 1 | 61 | Шайба | 2 |

# Перечень деталей (SC1000A)

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт | 2 | 2 | Шайба | 8 |
| 3 | Гайка | 2 | 4 | Штифт | 4 |
| 5 | Переднее колесо | 2 | 6 | Ось колеса | 2 |
| 7 | Опора | 2 | 8 | Крышка | 9 |
| 9 | Штифт | 2 | 10 | Пружинный штифт | 2 |
| 11 | Пружинный штифт | 2 | 12 | Гайка | 2 |
| 13 | Шайба | 1 | 14 | Рулевое колесо | 2 |
| 15 | Шайба | 6 | 16 | Крышка | 2 |
| 17 | Прокладка | 2 | 18 | Шайба | 4 |
| 19 | Тарельчатая шайба | 2 | 20 | Болт | 2 |
| 21 | Тарелка пружины | 1 | 22 | Колесо | 2 |
| 23 | Штифт | 1 | 24 | Муфта | 1 |
| 25 | Стопорное кольцо | 4 | 26 | Штифт | 1 |
| 27 | Рукоятка | 1 | 28 | Захват | 3 |
| 29 | Прокладка | 2 | 30 | Болт | 2 |
| 31 | Основа | 1 | 32 | Гайка | 2 |
| 33 | Стрела | 1 | 34 | Штифт | 1 |
| 35 | Пружинный штифт | 2 | 36 | Стопорное кольцо | 2 |
| 37 | Штифт | 1 | 38 | Стрела погрузчика | 1 |
| 39 | Штифт | 1 | 40 | Штифт | 1 |
| 41 | Гайка | 1 | 42 | Тарелка крюка | 1 |
| 43 | Крюковый винт | 1 | 44 | Пружина | 1 |
| 45 | Шар | 12 | 46 | Болт | 1 |
| 47 | Крюк | 1 | 48 | Защёлка | 1 |
| 49 | Пружина | 1 | 50 | Штифт | 1 |
| 51 | Подъемник в сборе | 1 | 52 | Подшипник | 4 |
| 53 | Тяга | 1 | 54 | Штифт | 1 |
| 55 | Болт | 2 | 56 | Шайба | 2 |
| 57 | Болт | 2 | 58 | Шайба | 2 |
| 59 | Стопорное кольцо | 4 | 60 | Рукоятка | 1 |
| 61 | Шайба | 2 |  |  |  |

# Перечень деталей (SC2000A)

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт | 2 | 2 | Шайба | 4 |
| 3 | Гайка | 2 | 4 | Прокладка | 4 |
| 5 | Переднее колесо | 2 | 6 | Ось колеса | 2 |
| 7 | Опора | 2 | 8 | Крышка | 7 |
| 9 | Штифт | 2 | 10 | Пружинный штифт | 2 |
| 11 | Пружинный штифт | 2 | 12 | Гайка | 2 |
| 13 | Шайба | 1 | 14 | Рулевое колесо | 2 |
| 15 | Шайба | 4 | 16 | Крышка | 2 |
| 17 | Прокладка | 2 | 18 | Шайба | 2 |
| 19 | Тарельчатая шайба | 2 | 20 | Болт | 2 |
| 21 | Тарелка пружины | 1 | 22 | Колесо | 2 |
| 23 | Штифт | 1 | 24 | Муфта | 1 |
| 25 | Стопорное кольцо | 4 | 26 | Штифт | 1 |
| 27 | Рукоятка | 1 | 28 | Захват | 3 |
| 29 | Прокладка | 2 | 30 | Болт | 2 |
| 31 | Основа | 1 | 32 | Гайка | 2 |
| 33 | Стрела | 1 | 34 | Штифт | 1 |
| 35 | Пружинный штифт | 2 | 36 | Стопорное кольцо | 2 |
| 37 | Штифт | 1 | 38 | Стрела погрузчика | 1 |
| 39 | Штифт | 1 | 40 | Штифт | 1 |
| 41 | Гайка | 1 | 42 | Тарелка крюка | 1 |
| 43 | Крюковой винт | 1 | 44 | Пружина | 1 |
| 45 | Шар | 12 | 46 | Болт | 1 |
| 47 | Крюк | 1 | 48 | Защёлка | 1 |
| 49 | Пружина | 1 | 50 | Штифт | 1 |
| 51 | Подъемник в сборе | 1 | 52 | Гайка | 2 |
| 53 | Тяга | 1 | 54 | Штифт | 1 |
| 55 | Болт | 2 | 56 | Шайба | 2 |
| 57 | Болт | 2 | 58 | Шайба | 2 |
| 59 | Стопорное кольцо | 4 | 60 | Рукоятка | 1 |
| 61 | Шайба | 2 | 62 | Болт | 2 |

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Шайба | 4 | 64 | Шайба | 1 |
| 65 | Шайба | 4 |  |  |  |

# Перечень деталей (Подъемник в сборе)

| № | Описание | Кол. | № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Головка цилиндра | 1 | 102* | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 103* | Кольцо квадратного сечения | 2 | 104 | Резервуар | 1 |
| 105* | Масленая затычка | 1 | 106 | Поршневой шток | 1 |
| 107* | Крепёжное уплотнительное кольцо | 1 | 108* | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 109 | Цилиндр | 1 | 110* | Шайба | 1 |
| 111 | Болт | 1 | 112* | Шайба | 1 |
| 113 | Пружина | 1 | 114 | Шар | 1 |
| 115 | Шар | 2 | 116 | Болт | 1 |
| 117* | Шайба | 1 | 118 | Болт | 1 |
| 119 | Пружина | 1 | 120 | Посадка | 1 |
| 121 | Шар | 1 | 122* | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 123* | Маслосъемное кольцо | 1 | 124* | Стопорное кольцо | 1 |
| 125 | Насос | 1 | 126 | Клапанное устройство | 1 |
| 127* | Уплотнительное кольцо | 1 | 128 | Спусковой индикатор | 1 |
| 129 | Пружина | 1 | 130 | Болт | 1 |
| 131 | Спусковая кнопка | 1 |  |  |  |
| *Включены в ремкомплект |